东北师范大学授权专利推介表

| 专利名称 | 蝗虫密度等级自动监测系统 |
| --- | --- |
| 专利号 | ZL 2010 1 0518492.5 |
| 第一发明人 | 任炳忠 | 所属单位 | 东北师范大学 |
| E-mail | bzren@163.com |
| 技术领域 | □电子与信息 □生物医药 □新材料 □光机电一体化 □环境保护 □新能源、节能技术 □化工 □轻工 √农林牧渔 □其它 |
| 技术水平 | √未鉴定 |
|  | 通过 组织专家鉴定，为（□国内先进 □国内领先 □国际先进 □国际领先）水平 |
| 所处阶段 | √实验室研发 □小试 □中试 □小批量生产 □批量生产 □其它 |
| 成果简介（包括依托项目、主要技术指标、成果优势等，不超过800字）： 本专利依托于国家自然科学基金项目（直翅目昆虫鸣声通讯的趋异分化-发声器的微纳结构及相关仿生研究，项目编号：31172133）和农业部公益行业项目（我国迁移性蝗害绿色防控技术研究与示范，项目编号：200903021）。 本发明属于农业病虫害防御技术，具体涉及一种蝗虫密度等级自动监测系统。由四部分组成，信号采集模块，由四个高精度差分传声器在一定半径球面上以120度立体角布设，采集一定范围内的声音信号，采集的信号传输给信号预处理模块；信号预处理模块，由前置放大电路、检波电路、波形叠加电路、三级嵌位电路组成，对采样模块送来的数据进行预处理，形成方波脉冲并传输至识别与计算模块；识别与计算模块，由ATMEGA16单片机构成，信号处理结果传输至远程数据传输模块；远程数据传输模块，将结果远程传输至监测中心。本发明运营成本低，无人全天候监测，可实现对蝗虫密度等级的直接测量，可独立使用，也可形成综合监测系统。（系统硬件结构框图见图1） 本发明的优越性 本发明数据采集在地面进行，可实现对蝗虫密度等级的直接测量； 本发明为自动监测系统，可实现24小时全天候无人监测； 系统每个布设节点设备投入小于1万元人民币，即使考虑主控系统监测中心的设备投入，每个节点的平均设备投入也不会大于1.2万元人民币； 运营成本低，单片机耗电量小，利用GPRS网络传送的流量计费方式，传送规定时段的测量结果，数据传输量极低。例如，以30分钟作为一个测量时段，则每个节点每30分钟才传输一个数据。全天候每个节点发出的数据为48个十进制数据，总流量不到0.5k比特。按手机短信收费估算，每个节点每天48条短信息的运营费用仅4.80元人民币； 既可以独立使用，也可以与其它监测技术融合，形成综合监测系统； 可以作为高费用监测系统（如航空监测）的预监测环节，减少高费用监测系统的启动次数，降低总体运营费用。 |
| 图片1—2张及文字说明（不超过100字）： 图1 系统结构示意图 本发明系统结构示意图：系统的每个节点由信号采集模块、信号预处理模块、识别与计算模块和远程数据传输模块四部分组成。 |
| 投资规模及条件（不超过100字）： 该发明的产品属于电子仪器类，因此，凡满足电子仪器研发的条件均可满足该专利的研制。 但是，仪器的定标过程需要野外实验环境或昆虫实验室条件。 |
| 市场前景及预期收益（不超过200字）： 该发明的产品主要应用于蝗灾监测，所以，其效益主要体现在社会效益。 经济收益主要体现在由于蝗灾及时预警而挽回的生产损失。 |
| 成果拟转化方式 | √技术转让 □许可使用 √合作开发 □不限 |
| 预计技术交易额 | 人民币五佰万元 |